DOKUMEN SEBUTHARGA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PETALING

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Petaling

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan – bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan pekerja – pekerja serta mengikut syarat – syarat yang ditentukan dan pelan bagi kerja :

NO. SEBUTHARGA : JPS/N/PTG/B13/    24    /2024(SH)

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA ROW SUNGAI GASI  DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN KUALA SELANGOR, DAERAH PETALING.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | Kuantiti | Kadar harga RM | Jumlah RM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PENDAHULUAN 1.1 Menyediakan insuran-insuran beserta polisi-polisi berkaitan. | Harga pukal | - | - |  |
| 2 | PENYELENGGARAAN ROW SUNGAI 2.1 Kerja-kerja membersihkan tebing dan koridor Sungai Gasi dan struktur-struktur di dalam R.O.W (pagar, railing, utiliti) termasuk kerja menebas teberau, semak samun, rumput serta pokok-pokok (diameter batang kurang 100mm diukur 1m dari tanah) dan mengeluarkan segala sampah sarap dan bahan tebasan yang terdapat di dalam sungai dengan mengikut arahan Pegawai Penyelia Tapak di lokasi seperti berikut :- Lokasi seperti dilampiran (Anggaran keluasan : 55,239m²) * Segala sampah dan hasil tebasan hendaklah dibuang keluar dari tapak ke tempat diluluskan oleh PBT. ** Sekiranya kerja-kerja tidak memuaskan serta bahan tebasan dan sampah tidak dibawa keluar, bayaran akan dipotong sebanyak 50% dari harga setiap pusingan, *** Kuantiti yang dianggarkan Jabatan adalah berdasarkan pandangan plan. Kontraktor perlu mengambilkira kerja-kerja yang akan dilaksanakan di cerun tebing sungai. 2.2 Kerja-kerja meracun pada struktur-struktur di dalam ROW (pagar, railing, paip, utiliti, outlet sump) menggunakan racun yang diklasifikasikan/ berdaftar dengan MyHijau sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Anggaran panjang : 2000m) ** Sekiranya kerja-kerja tidak memuaskan bayaran akan dipotong sebanyak 50% dari harga setiap pusingan. 2.3 Menjalankan kerja memotong pokok saiz minimum 1500mm ukur lilit dan kerja pembersihan hendaklah dibawa keluar ke kawasan yang dibenarkan oleh pihak PBT mengikut arahan Penyelia Tapak. Nota : * Pihak kontraktor perlu menyediakan papan tanda /peralatan keselamatan dan kawalan trafik sepanjang tempoh kontrak. | Pusingan Pusingan Bil | 12 6 10 |  |  |
| 3 | PEMBERSIHAN KORIDOR SUNGAI GASI 3.1 Penghantaran jentera dan peralatan kerja ’mobilization’ di tapak bina dan kerja-kerja memunggah dan penghantaran keluar ’demobilization’ selepas kerja-kerja siap dilaksanakan. 3.2 Kerja-kerja pembersihan kawasan semak samun, pokok sepanjang rizab sungai (tanpa mengira saiz dan jenis) dan segala tanaman kontan menggunakan jentera excavator yang bersesuaian. Hasil pembersihan hendaklah diangkut keluar dari tapak ke kawasan yang dibenarkan oleh PBT mengikut arahan Penyelia Tapak. Lokasi seperti dilampiran (Anggaran keluasan : 21,845m²) ** Segala sampah dan hasil pembersihan hendaklah dibuang keluar dari tapak ke tempat diluluskan oleh PBT. ** Sekiranya kerja-kerja tidak memuaskan dan sampah tidak dibawa keluar, bayaran akan dipotong sebanyak 50% dari harga setiap pusingan, ** Kuantiti yang dianggarkan Jabatan adalah berdasarkan pandangan plan. Kontraktor perlu mengambilkira kerja-kerja yang akan dilaksanakan di cerun tebing sungai. | Harga pukal M² | - 21,845 | - |  |
| 4 | PENYEDIAAN LAPORAN BERGAMBAR 4.1 Menyediakan dua (2) set laporan gambar berwarna bentuk hardcopy dan softcopy, semasa kerja dan selepas kerja. | Pusingan | 12 |  |  |
| JUMLAH KESELURUHAN |  |

( Ringgit Malaysia  :                                                                                                                               )

Tempoh kerja disiapkan dalam masa :   Dua Belas  (  12  ) Bulan.

Taklimat / lawatan tapak pada:

Tandatangan Kontraktor     : ............................................... Tandatangan saksi   : ...........................................

Nama Kontraktor                  : ................................................ Nama Saksi              : ...........................................

No. Kad Pengenalan           : ................................................. No. Kad pengenalan : ..........................................

No. Telefon                         : ................................................   No. Telefon               : ........................................