DOKUMEN SEBUTHARGA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PETALING

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Petaling

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan – bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan pekerja – pekerja serta mengikut syarat – syarat yang ditentukan dan pelan bagi kerja

NO. SEBUTHARGA : JPS/N/PTG/B13/    40     /2022(SH)

KERJA-KERJA PENGUKUHAN DAN PENSTABILAN TEBING SUNGAI GASI  DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LEBUHRAYA LDP, DAERAH PETALING.

| Bil | Butiran Kerja | Unit | Kuantiti | Kadar Harga RM | Jumlah RM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PENDAHULUAN Menyediakan insuran-insuran serta polisi-polisi yang berkaitan. | Harga pukal | - | - |  |
| 2 | KERJA-KERJA AWALAN 2.1 Kerja-kerja permulaan iaitu menyediakan jalan masuk, papan tanda /peralatan keselamatan dan kawalan trafik sepanjang tempoh kontrak. Pihak kontraktor perlu membaiki segala kerosakan jalan masuk, guardrail, harta benda termasuk membaikpulih dua buah outlet yang terletak di jajaran projek setelah kerja-kerja disiapkan sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. 2.2 Penghantaran jentera dan peralatan kerja ’mobilization’ di tapak bina dan kerja-kerja memunggah dan penghantaran keluar ’demobilization’ selepas kerja-kerja siap dilaksanakan sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. | Harga pukal Harga pukal | - - | - - |  |
| 3 | MEMASANG CERUCUK KEKAL JENIS KEPINGAN BESI (PERMANENT INTERLOCKING STEEL SHEET PILES) 3.1 Kerja-kerja penyediaan tapak pembersihan runtuhan, memecah tembok/struktur konkrit, pokok sepanjang 50 meter dan dibawa keluar ke kawasan yang dibenarkan oleh pihak PBT mengikut arahan Pegawai Penyelia Tapak. 3.2 Membekal cerucuk kepingan besi 12m panjang baru (new interlocking steel sheet pile – Type U) selebar 400mm dan section modulus minimum 1800cm3/m serta dicat dengan satu lapisan cat perlindungan pada kedua-dua permukaan sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Anggaran kuantiti: 125 nos) 3.3 Menanam cerucuk kepingan besi 12m panjang baru (new interlocking steel sheet pile – Type U) dan section modulus minimum 1800cm3/m sehingga aras rekabentuk serta memotong lebihan ‘sheet pile’ (sekiranya ada) sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. (Anggaran kuantiti: 1500 meter) 3.4 Membina bebendul konkrit gred 30 (capping beam) berukuran 600mm x 300mm tinggi termasuk besi tetulang bersaiz 6T12mm dan link R10 200mm c/c termasuk acuan konkrit sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. 3.5 Kerja-kerja menambak dan memadat “backfilling” dengan tanah merah sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. Anggaran kuantiti : 50m(p) x 2m(l) x 5m(d) 3.6 Membekal dan menanam rumput jenis ‘cow grass’ secara rapat di bahagan cerun sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. Anggaran keluasan : 50m(p) x 2m(l) | Harga pukal Nos M M M³ M² | - 125 1500 50 500 100 | - |  |
| 4 | KERJA-KERJA MEMOTONG POKOK 4.1 Kerja-kerja memotong pokok bersaiz minima 300mm dan dibawa keluar ketempat yang dibenarkan oleh PBT sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. | Bil | 20 |  |  |
| 5 | LAIN-LAIN 5.1 Menyediakan dua (2) set laporan gambar berwarna dalam bentuk hardcopy dan softcopy, semasa kerja dan selepas kerja sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. | Harga pukal | - | - |  |
| JUMLAH KESELURUHAN |  |

( Ringgit Malaysia  :

Tempoh kerja disiapkan dalam masa :   Dua Belas ( 12 ) Minggu.

Taklimat / lawatan tapak pada:

Tandatangan pemborong     : ............................................... Tandatangan saksi   : ...........................................

Nama penender                   : ................................................ Nama Saksi              : ...........................................

No. Kad Pengenalan           : ................................................. No. Kad pengenalan : ..........................................

No. Telefon                         : ................................................   No. Telefon               : ........................................