DOKUMEN SEBUTHARGA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PETALING

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan

pekerja-pekerja serta mengikutisyarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

NO. SEBUTHARGA : JPS/P/PTG/P33/39/2022 (SH)

TAJUK: KERJA-KERJA PENGUKUHAN DAN PENSTABILAN TEBING SG. KUYOH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN LEBUHRAYA KESAS PUCHONG, DAERAH PETALING

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | Kuantiti | Kadar Harga (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendahuluan Menyediakan segala insuran-insuran beserta polisi – polisi berkaitan. | Harga Pukal | - | - |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Kerja-Kerja Awalan Menyediakan jalan masuk, dan memasang papan tanda / peralatan keselamatan sepanjang tempoh kontrak. Pihak kontraktor dikehendaki menjalankan kerja-kerja membaikpulih semula semua jalan-jalan awam, longkang, dan segala struktur yang berkaitan sepanjang jajaran selepas siap kerja pembinaan sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Kerja – kerja pembersihan tapak (Site Clearing) di kawasan pembinaan struktur dan kawasan operasi penguatkuasaan (rezab sungai). Kerja-kerja ini termasuk membuang segala sisa buangan dan semua pokok pelbagai saiz keluar ke tempat pembuangan sampah yang dibenarkan sebelum memulakan kerja dan sebagaimana arahan pegawai penyelia. Kerja – kerja mobilisation dan demobilisation segala jentera dan peralatan sehingga kerja - kerja siap di tapak dan sebagaimana arahan pegawai penyelia. Kerja – kerja Memecah dan Membawa Keluar Runtuhan Struktur Sheetpile, L-Unit dan Slab Sedia Ada ke tapak yang dibenarkan oleh PBT sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. Menyediakan segala keperluan operasi penguatkuasaan perobohan di dalam rizab Sg Kuyoh seperti peralatan keselamatan, keperluan memenuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan, makan minum dan lain-lain keperluan sebagaimana arahan Pegawai Penyelia. Anggaran : 50 orang | Harga Pukal Harga Pukal Harga Pukal Harga Pukal Harga Pukal | - - - - - | - - - - - |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | KERJA – KERJA PENGUKUHAN TEBING SG KUYOH DI LOKASI A (BERSEBELAHAN APARTMENT) Kerja – kerja membekal, merata dan memadat tanah merah yang diimport dari luar dan membentuk cerun 1:1 sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Anggaran Kuantiti Tanah: 40.8m (P) x 13 (L) x 2 (T) Kerja-kerja Membekal dan memasang Concrete Sheet pile bersaiz (1200mm (W) x 500mm (H) x 12.0 m (T) sepanjang tebing runtuh mengikut arahan pegawai penyelia tapak. Anggaran Panjang : 40.8 m Kerja-kerja Membina Capping Beam Sepanjang Concrete Sheet Pile Bersaiz (300mm x 600mm) beserta besi tetulang 6-T12 dan link R10 200mm c/c sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak Kerja – kerja membekal dan memasang rip rap rivertment menggunakan ’armour rock’ berukuran antara 600mm hingga 900mm di 'Slope' sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Anggaran Kuantiti: 40.8m(P) x 7m (L) x 1m(T) Kerja – kerja membekal dan memasang TS-50 Non Woven Geotextile sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Anggaran Kuantiti: 40.8 m (P) x 7 m (L) Kerja – kerja membekal dan menanam rumput jenis cowgrass serta disusun secara rapat (Close Turfing) termasuk kerja sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Anggaran Luas: 40.8 m(P) x 5 m (L) | m³ No m m³ m² m² | 1,060.80 34.00 40.80 285.60 285.60 204.00 |  |  |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 | KERJA – KERJA PENGUKUHAN TEBING DI LOKASI B (BAWAH JAMBATAN LEBUHRAYA KESAS DAN BERSEBELAHAN KAWASAN LAPANG) Kerja – kerja membekal, merata, memadat tanah merah yang diimport dari luar dan membentuk cerun 1:1 sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Anggaran Kuantiti Tanah: 52m (P) x 6m (L) x 1.5 m (T) Membekal, menghantar, memasang dan menyiapkan "UV Stablised Composite Geobag" jenis "high strength coarse fibres" yang diluluskan atau bahan yang setaranya bagi membentuk cerun tebing sungai yang terhakis. Kadar kerja termasuk harga pasir. Dimensi geobag setelah diisikan pasir adalah 1500mm panjang x 900mm lebar x 300mm tebal. Dimensi Geobag sebelum diisikan pasir adalah 1800mm panjang x 1200mm lebar. Composite Geobag perlu memiliki sijil "Buatan Malaysia" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Malaysia. Anggaran Panjang : 37 Meter Membekal, menghantar, memasang dan menyiapkan "Woven Bulk Geobag" jenis "UV Stabilised"yang diluluskan atau bahan yang setaranya bagi membentuk cerun tebing sungai yang terhakis. Permukaan struktur “Woven Bulk Geobag” yang terdedah akan disertakan dengan satu (1) lapisan "UV Stablised Composite Geotextile" jenis "high strength coarse fibres"yang diluluskan atau bahan yang setaranya. Woven Bulk Geobag perlulah diisi dengan campuran pasir dan simen dengan nisbah 1:20 (2 beg simen (50kg) kepada 1m3 pasir ). Dimensi setiap unit (nos) geobag setelah diisikan pasir adalah 1m panjang x 1m lebar x 1m tinggi. Woven Bulk Geobag perlu disambungkan secara 10 unit (nos) per set. Dimensi Geobag yang disambungkan secara 10 unit (nos) per set (setelah diisikan pasir) adalah 10m panjang x 1m lebar x 1m tinggi sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Woven Bulk Geobag perlu memiliki sijil "Buatan Malaysia" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Malaysia. Anggaran Panjang : 37 Meter Kerja – kerja membekal dan memasang TS-50 Non Woven Geotextile. Lapisan ini dipasang sebagai lapisan penapisan di bawah Geobag sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. Anggaran Kuantiti: Bawah Jambatan : 37m (P) x 8.5m (L) Kawasan Lapang : 12 m (P) x 10 m (L) Kerja – kerja membekal dan memasang rip rap rivertment menggunakan ’armour rock’ berukuran antara 600mm hingga 900mm di 'Slope' sebagaimana arahan pegawai penyelia di tapak. Anggaran Kuantiti :12 m (P) x 10 m (L) x 1m (T) Kerja – kerja membekal dan menanam rumput jenis cowgrass serta disusun secara rapat (Close turfing) sebagaimana arahan pegawai penyelia di tapak. Anggaran Luas: 12 m (P) x 5 m (L) Kerja-kerja membina semula struktur Stone Pitching di kedua-dua belah abutment jambatan sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. Anggaran Keluasan: 80 m (P) x 6 m (L) | m³ Nos m³ m2 m2 m2 m2 | 468.00 148.00 148.00 434.50 120.00 60.00 480.00 |  |  |
| 6. 6.1 | PENYEDIAAN PELAN UKUR Menyediakan pelan-pelan kerja ukur bagi keadaan sebelum (OGL) dan selepas (As Built) di tapak dalam bentuk hardcopy dan softcopy . Pelan hardcopy perlu dikemukakan dalam 3 set format A1 dan 2 set A3 merangkumi pelan layout, cross sections (dengan sela 5 meter) dan kuantiti 'cut and fill' sebagaimana arahan pegawai penyelia tapak. | Harga Pukal | - | - |  |
| 7. 7.1 7.2 7.3 | LAIN-LAIN Menjalankan kerja-kerja menampal semula joint L- Unit menggunakan Cement Mortar sebagaimana arahan pegawai Penyelia. Membekal blok konkrit bersaiz 1.5m x 1.5m x1.5 m dan diletakkan di laluan masuk ke Rizab Sungai bagi mengelakkan pencerobohan sebagaimana arahan Pegawai Penyelia Tapak. Membekal dan memasang papan tanda amaran bersaiz 1800mm x 1200mm termasuk tiang dan blok asas konkrit 300mm x 300mm x 300mm sebagaimana Arahan Pegawai Penyelia Tapak. | Harga Pukal Nos Nos | - 10 5 | - |  |
| 8. 8.1 | PENYEDIAAN LAPORAN BERGAMBAR. Menyediakan tiga (3) set laporan bergambar yang berwarna dan bertarikh iaitu gambar-gambar sebelum kerja, semasa kerja dan selepas kerja termasuk ‘Softcopy’ dalam bentuk pendrive. | Harga Pukal |  |  |  |
|  |  |  | JUMLAH |  |  |

( Ringgit :                                                                                                                                                      )

Tempoh kerja disiapkan dalam masa	: ENAM BELAS (16) Minggu.

Tandatangan  Penender : ...................................... Tandatangan Saksi   : ..........................................

Nama Penender   	     : ........................................ Nama Saksi             :............................................

No. Telefon 		 : ..........................................	 No. Telefon              : ...........................................

Cop Penender	       :

## Koordinat Lokasi :

## 3°04'07.7"N 101°39'02.5"E

## (3.068792, 101.650692)

LOKASI A – BERSEBELAHAN APARTMENT

LOKASI B – DI BAWAH JAMBATAN LEBUHRAYA KESAS

LOKASI B BERSEBELAHAN KAWASAN LAPANG

# Text boxes

LOKASI A BERSEBELAHAN APARTMENT

LOKASI B

DI BAWAH JAMBATAN LEBUHRAYA KESAS SEHINGGA KAWASAN LAPANG